## Slide 1
Statistique descriptive – Exploration des données
Histogrammes
  Majorité de Fonteductile, Fontegrise et PVC
  FonteGrise remplacée par fonteductile dans les années 1970
  Aujourd’hui on installe essentiellement Fonteductile, PVC et PEHD
Fiabilité
De moins en moins de casse avec le temps
- Il sera difficile d'évaluer les matages récents car peu d'évènements
- Nous pousse à étudier les durées de vies des matériaux
Fonductile, PVC, PEHD plus fiables (logiques cas matériaux privilégiés de nos jours)
Plus de casse sur Fontegrise et PEBD et acier (échantillon PB trop faible)
Petits diamètres (<6000 )semblent plus fragiles
Fiabilité vs. Durée de vie
Acier et Plomb: Longue durée de vie (max sur les matériaux) mais fort ratio de casse
Bonna: Longue durée et faible ratio de casse
PVC, Fonteductile et PED: Faible durée de vie (biaisé car matériaux installés plus récemment) mais faible ratio de casse

## Slide 2: HistogramMes 3D

## Slide 3
Majorité de Fonteductile, Fontegrise et PVC
FonteGrise remplacée par fonteductile dans les années 1970
Aujourd’hui on installe essentiellement Fonteductile, PVC et PEHD

## Slide 4
On retrouve une répartition assez homogène des matériaux selon les diamètres

## Slide 5: Fiabilité

## Slide 6
 Grande majorité de nb de casses de FONTEDUCTILE, FONTEGRISE et PVC  Minorité de nb de casses de Plomb et PEBD
Proportions assez représentatives des distributions initiales de tuyaux
Notes: Représentatif de la distribution initiale

## Slide 7
De moins en moins de casse avec le temps
- Il sera difficile d'évaluer les matages récents car peu d'évènements
- Nous pousse à étudier les durées de vies des matériaux
Fonductile, PVC, PEHD plus fiables (logiques cas matériaux privilégiés de nos jours)
Plus de casse sur Fontegrise et PEBD et acier (échantillon PB trop faible)

## Slide 8
Petits diamètres (<6000 ) semblent plus fragiles
Acier plus cassant sur petits diamètres
Fonteductile et PVC plus fiables sur les gros diamètres

## Slide 9
Détails casse par matage
Biaisé car les matages plus récents vont présenter artificiellement une meilleure stabilité (ratio casses/installés plus faibles car les matériaux sont récent donc en bon état -> la durée de vie critique n’est pas atteinte)

## Slide 10
Collectivité 22 et 13 présentent le plus de casses (en valeur absolu)
On constate une variation du ratio de casse pour un même matériau selon les collectivités

## Slide 11
Il y a 43 catégories de diamètre des tuyaux installés qui ne sont pas cassés (peut être manque d’information)
Petits diamètres (<25000 ) semblent plus fragiles

## Slide 12: Fiabilité et durée de vie

## Slide 13
Acier et Plomb: Longue durée de vie (max sur les matériaux) mais fort ratio de casse
Bonna: Longue durée et faible ratio de casse
PVC, Fonteductile et PED: Faible durée de vie (biaisé car matériaux installés plus récemment) mais faible ratio de casse

## Slide 14
Durée de vie similaire selon les diamètres
Ratio de casse supérieur pour les petits diamètre (résultat retrouvé précédemment)

## Slide 15
Matages plus récent :
  Diminution du ratio de casse
  Plus faible durée de vie (biaisé car installé plus récemment)

## Slide 16
Semaine 2
Objectif:
1/ Test analyse de survie sur une collectivité (population totale / sous population / mise en évidence de comportements de survie différents)
2/ Détection des outliers (filtrer les données de défaillance)
1- Nombre de casses en fonction du temps pour chaque collectivité
2 - Analyse de survie
Pour chaque collectivité
Toutes le collectivité vs la collectivité 22
Analyse de survie pour les matériaux de la collectivité 22
étude étendue pour les autres collectivitées
Analyse de survie pour les matages de la collectivité 22
Analyse de survie pour les diamètres de la collectivité 22

## Slide 17: Nombre de casses f(DDCC)

## Slide 19: Analyse de survie
Pour chaque collectivité

## Slide 20
Récemment observées (+-60 ans)
Perdus de vue:
Profils pertinents:
Pour chaque collectivité

## Slide 21: Analyse de survie
Toutes le collectivité VS la collectivité 22

## Slide 22
Collectivité 22 VS toutes les collectivités
Etude statistiques  Collectivité 22 contient plus d’events
Etude nb de casse f(t)  Collectivité 22 contient plus de Data
Analyse de survie  profil de la collect 22 est similaire au profil de toutes les collectivités

## Slide 23: Analyse de survie
Sous populations (Matériaux) de la collectivité 22

## Slide 24
- Perdu de vue: PEHD, BONNA, ACIER, FONDUCTILE et PVC
- Profils pertinents: FONTEGRISE
Matériaux pour la collectivité 22
 PVC et FONTEDUCTILE dans d’autres collectivités
 Hypothèse pour entrainer le modèle: tous les matériaux ont le même comportement
 On va s’intéresser aux matages correspondants à la FONTEGRISE
 PLOMB et PEDB non utilisé dans la collect 22

## Slide 25
PLOMB pour toutes les collectivités
Matériaux les moins utilisés (utilité?!!!)
Même prob pour les matages correspondants
PEBD pour toutes les collectivités

## Slide 26
PVC pour toutes les collectivités
- Profils similaires: début des casses aux alentours de 50 ans

## Slide 27
FONTEDUCTILE pour toutes les collectivités
- Profils similaires: Proba de survie qui commence à diminuer au bout de 10 ans et manque de data depuis 10 ans

## Slide 28: Analyse de survie
Sous populations (Matage) de la collectivité 22

## Slide 29
- Profils pertinents: FONTEGRISE
Question!!
Matages pour la collectivité 22

## Slide 30
Comportement PAS similaire: date début des casses
Matages pour la collectivité 22
Comportement similaire: début des casses après environs 40 ans

## Slide 31
Diamètres pour la collectivité 22
Récemment observées
Perdus de vue
Profils pertinents

## Slide 32
Diamètres pour la collectivité 22
Comportement défaillant pour l’entrainement du modèle